## Slide 1
.
Radon
Lect. dr. Dicu Tiberius

## Slide 2: Despre noi
Experienţa de peste 18 ani a echipei de cercetători
Realizarea primei baze de date prin metoda pasivă de măsurare a radonului din România, conţinând aproximativ 7.000 de măsurători
Dezvoltarea şi implementarea în premieră naţională, a metodelor de remediere a concentraţiilor de radon în case din zona Băița-Ștei (jud. Bihor)
Testarea, validarea şi certificarea unui prototip sistem inteligent de monitorizare a calităţii aerului interior (radon, CO2, CO, VOC, temperatură, presiune, umiditate)
Misiunea
noastră
Deoarece radonul este un factor de risc pentru sănătate, oferim soluţii de testare a radonului în aerul din clădiri prin metoda pasivă şi activă
Măsurători detaliate de diagnosticare şi idenficare a distribuţiei de radon pentru situaţiile în care testarea iniţială a indicat un nivel de radon mai mare de 300 Bq/m3
Nivelul de radon din interiorul clădirilor poate fi menţinut în limite sigure prin diverse soluţii de remediere! Eficienţa metodelor de remediere poate ajunge până la 98%!
Măsurători de radon în sol pentru construcţiile care urmează a fi construite, respectiv măsurători de radon în probele de apă pentru evaluarea radioactivităţii induse de conţinutul de radon şi radiu

## Slide 3
Cea mai mare expunere a populaţiei la radiaţia ionizantă este rezultatul:
producţiei de energie electrică în centrale nucleare
b) căderilor radioactive datorate experimentelor cu arma nucleară
c) diagnosticului cu raze X
d) radiaţiei cosmice
e) radonului din interiorul locuinţei

## Slide 4
EXPUNEREA
RADON
De ce este important radonul?
Radonul este un gaz rar, inert, fara culoare, gust sau miros, radioactiv, care apare din dezintegrarea radiului.
Fig. 1. Contributia surselor de radiatie ionizanta la doza efectiva, anuala (UNSCEAR, 2000)
Chart: 
| Radon | Aplicaţii medicale | Radiaţii telurice | Radiaţii cosmice | Radionuclizii organismului
 | 0.48 | 0.16 | 0.13 | 0.12 | 0.11

## Slide 5
Interactiunea dintre radiatie si mediul iradiat este data de doza absorbita si reprezinta cantitatea de energie absorbita pe unitatea de masa. Unitatea de masura este Gray-ul (Gy). 1 Gy = 1J/kg.
DOZA ABSORBITA
01
DOZIMETRIE
Marimea fundamentala care caracterizeaza efectele biologice produse de o particula de radiatie ionizanta in interactiunea cu tesutul viu este doza echivalenta. Doza echivalenta H este doza absorbita multiplicata printr-un factor de ponderare pentru radiatie, wR, adimensional, care exprima eficacitatea biologica a tipului dat de radiatie. Unitatea de masura este Sievert-ul (Sv).
Doza efectiva este data de suma dozelor echivalente primite de toate organele sau tesuturile expuse.
DOZA ECHIVALENTA
02
01
Mananci o banana
0.1 μSv
02
Doza zilnica de la fondul
radioactiv natural
10 μSv
Doza anuala de la principalele surse de rad. ionizanta
2.5 – 3.5 mSv
04
Dupa 10 minute langa miezul reactorului de la Cernobil
50 Sv
03

## Slide 6: Interacţiunea radiaţiilor ionizante cu materia vie
Lezarea bazelor azotate
Peste 70 de forme modificate ale bazelor azotate au fost obţinute în urma izolării acestora şi expunerii în condiţii de stress oxidativ.
În cazul celulelor umane expuse la radiaţie ionizantă, numărul de rupturi monocatenare a fost estimat la 1000 pentru o doza de 1 Gy (Goodhead, 1994). În ciuda frecvenţei ridicate, aceste rupturi nu sunt letale deoarece pot fi reparate cu uşurinţă prin utilizarea ca matriţă a bazelor azotate complementare, situate pe catena opusă.
Rupturile dublu catenare presupune lezarea ambelor lanţuri ale ADN-ului. Numărul de rupturi dublu catenare este de aprox. 40 per Gy pentru expunerea celulelor umane la radiaţie ionizantă (Goodhead, 1994).
Rupturi monocatenare
Rupturi dublucatenare

## Slide 7: Interacţiunea radiaţiilor ionizante cu materia vie
Reparare celulară
Corectă
Supravieţuirea celulei
MUTAŢII
Transformare celulară
Instabilitate pe termen lung
MOARTE
CELULARĂ
Carcinogeneză
NECROZA
APOPTOZA
Cronologia evenimentelor după iradiere
Incorectă

## Slide 8: Radonul si sanatatea umana
International Agency for Research on Cancer (IARC) clasifica radonul ca fiind carcinogen pentru om.
Efectele asupra sanatatii umane au fost evaluate in urma studiilor efectuate pe cohorte de mineri, studii de tip caz-martor in cadrul populatiei generale sau studii de laborator pe animale sau culturi celulare.
Procesul de inhalare al radonului si descendentilor acestuia este principalul proces prin care poate provoca cancer bronho-pulmonar.

## Slide 9
Expunerea la RADON în clădiri - provocări?
Unde sunt necesare măsurători ?
European Commission, Joint Research Centre – JRC
https://remon.jrc.ec.europa.eu/About/Atlas-of-Natural-Radiation/Digital-Atlas/Indoor-radon-AM/Indoor-radon-concentration

## Slide 10
Ce tip de clădiri necesită CONTROL?
Radonul se poate acumula în orice tip de clădire.
Construcții noi sau vechi, bine izolate sau bine ventilate, cu sau fără subsoluri.
Nu există o tipologie specifică a clădirii expuse la radon.
Aplicarea Art. 23 din Ordinul preşedintelui CNCAN nr. 185/22.07.2019

## Slide 11
Ne mutăm la ETAJ?
Sursele radonului
Solul
Solul
Materialele de construcție
Apa
Gazul
Elemente care conduc la infiltrarea radonului:
        Diferența de presiune între aerul din interior și cel de sub podea
        Elemente generatoare de vid, cum ar fi sistemele de evacuare a aerului, coșurile de fum etc.
        Diferența de temperatură
        Vântul

## Slide 12
Planul general de abordare a Rn în clădiri
Testarea inițială (screening)
Măsurătorile de control (diagnostic) +
Planul de remediere (CRn > 300 Bq/m3)
Reducerea nivelului de radon (remediere)
Măsurători de verificare a eficienței
și follow-up periodic

## Slide 13
Metode de remediere a radonului şi eficienţa
Izolarea căilor de intrare a radonului și limitarea căilor de transfer - max 25%
Creșterea ventilației (mecanică / cu recuperare de căldură (HRV ) - max 60%
Straturi izolante în sau pe podele, inclusiv pereții izolați cu folie - max 90%
Menținerea presiunii negative sub clădire (sisteme de drenaj, depresurizare minim invazivă a spațiului de sub podea SSD ) - max 95%
Etanșeizarea şi refacerea podelei, menținere presiune negativă sub clădire prin sistem de depresurizare - max 99%

## Slide 14
Studiu de caz
Acțiuni corective
Depresurizare activă.
Eficiență în reducerea radonului: 95% (32 Bq/m3).
Clădirea
casă, 1937, cărămidă, parter.
Izolație exterior, tâmplărie termopan.
podea din lemn, fără placă de beton.
conc. anuală 230 - 615 Bq/m3.

## Slide 15
Concentratia de activitate de radon
Bq/m3: 250 420 300 180 285 190 600
Ipotetic: conc. anuala reala este de 300 Bq/m3
Conc. masurata | F corectie
250 | 1.20
420 | 0.71
300 | 1.00
180 | 1.67
285 | 1.05
190 | 1.58
600 | 0.50
Media aritmetica f corectie = 1.1
Conc. estimata
275
463
331
198
314
209
661
Chart: Id casa
 | -24.5525 | 162.7519 | 30.5371 | -101.6778 | 14.0102 | -90.6599 | 361.0741

## Slide 16
Obiective
Principalul obiectiv a fost compararea măsurătorilor active şi pasive de radon în casele supuse analizei, respectiv identificarea acelor factori care pot descrie variabilitatea de timp pentru concentratia de radon rezidential.
100 cladiri reabilitate
termic
Masuratori prin metoda pasiva: detectori de tip CR-39,
in patru campanii succesive de trei luni, timp de un an
Masuratori active: aparatul ICA dezvoltat in cadrul LiRaCC

## Slide 17
Aparatul ICA contine senzori pentru monitorizarea compusilor organici volatili (COV), CO, CO2, radon, respectiv parametrilor fizici precum
temperatura, presiune, umiditate. Ofera posibi-
litatea setarii unei valori prag pentru parametrii monitorizati si informarea utilizatorului in cazul depasirii acestei valori prag. Prezenta ecranului TFT este destinat in special persoanelor care
doresc vizualizarea rapida a valorilor fara
conectarea la aplicatia mobila. Aparatul ICA
poate fi conectat la un sistem de remediere
controland pornirea/oprirea acestuia in functie de valorile masurate.
Aparatul ICA datorita parametrilor monitorizati
reprezinta un mediator intre utilizator si mediul
interior. Utilizatorul va putea, in aceasta
maniera sa inteleaga efectele pe care le are
comportamentul asupra mediului in care
traieste si isi poate ajusta rutina in vederea
cresterii si mentinerii calitatii aerului la nivelul
dorit.
www.smartradon.ro

## Slide 18
Rezultate

## Slide 19
Concentratia de activitate de radon-
Metoda pasiva
Media geometrica anuala este de
352 Bq/m3, in timp ce mediile sezoniere
sunt 270, 125, 435, respectiv 516 Bq/m3
pentru primavara, vara toamna si iarna.
Prin aplicarea testului one-way ANOVA
pentru masuratori repetate cu testul post hoc Tukey s-a obtinut o diferenta semnifi-cativa statistic intre toate perechile de
date (toate valorile p < 0,05).
Distributia sezoniera a concentratiei de
activitate de radon
Factorul de corectie sezonier pentru
metoda pasiva

## Slide 20
device
Pasiv vs. activ
Analiza statistica
Valoarea coeficientului de corelatie pentru datele log-transformate ale concentratiilor de radon obtinute prin cele doua metode este de 0.86, indicand o corelatie buna intre cele doua metode de masurare utilizate.
Corelatia dintre masuratorile pentru conc. de radon rezidential prin metoda pasiva si cea activa
Variabilitatea factorilor de corectie
functie de metoda si perioada de masurare

## Slide 21
device
Masuratori active
Analiza statistica
Media geometrica pentru factorii de corectie la nivel de luna variaza intre 0.67 pentru luna ianuarie si 3.15 pentru luna august. In luna august, factorii de corectie prezinta o distributie log-normala cu valori cuprinse intre 0.80 si 9.82. Ca atare, aplicarea unei valori medii pentru factorul de corectie poate conduce la o sub/ supraestimare a expunerii reale la radonul rezidential.
Tabelul 1. Statistica descriptiva pentru factorii de
corectie cu o rezolutie lunara
Factorii de corectie sezonieri pentru concentratia de radon rezidential masurata cu aparatul ICA

## Slide 22
device
Masuratori active
Tabelul 2. Statistica descriptiva pentru factorii de corectie cu o rezolutie lunara, redati ca medie geometrica
Luna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Ianuarie | 0.68 | 0.65 | 0.7 | 0.76 | 0.81 | 0.92 | 1.02 | 1.11 | 1.14 | 1.09 | 1.05
Februarie | 0.7 | 0.73 | 0.81 | 0.87 | 1.01 | 1.13 | 1.24 | 1.26 | 1.18 | 1.12 | 1.05
Martie | 0.85 | 0.91 | 0.97 | 1.17 | 1.32 | 1.46 | 1.45 | 1.31 | 1.21 | 1.12 | 1.05
Aprilie | 1.04 | 1.06 | 1.35 | 1.55 | 1.72 | 1.66 | 1.43 | 1.28 | 1.16 | 1.08 | 1.02
Mai | 1.21 | 1.63 | 1.91 | 2.09 | 1.91 | 1.54 | 1.34 | 1.19 | 1.09 | 1.02 | 1
Iunie | 3.44 | 2.91 | 2.92 | 2.32 | 1.65 | 1.38 | 1.2 | 1.08 | 1.01 | 0.99 | 0.99
Iulie | 3.47 | 2.9 | 2.16 | 1.49 | 1.24 | 1.09 | 0.99 | 0.93 | 0.92 | 0.93 | 0.94
August | 3.68 | 1.92 | 1.28 | 1.09 | 0.97 | 0.9 | 0.85 | 0.85 | 0.86 | 0.88 | 0.94
Septembrie | 1.68 | 1 | 0.9 | 0.83 | 0.79 | 0.76 | 0.77 | 0.79 | 0.82 | 0.88 | 0.94
Octombrie | 0.82 | 0.76 | 0.73 | 0.71 | 0.7 | 0.72 | 0.75 | 0.78 | 0.85 | 0.91 | 0.97
Noiembrie | 0.81 | 0.71 | 0.69 | 0.68 | 0.71 | 0.74 | 0.78 | 0.86 | 0.93 | 1 | 1.03
Decembrie | 0.73 | 0.66 | 0.66 | 0.69 | 0.74 | 0.79 | 0.88 | 0.96 | 1.04 | 1.07 | 1.03

## Slide 23
device
Masuratori active
Tabelul 3. Statistica descriptiva pentru factorii de corectie cu o rezolutie lunara,
redati prin coeficientul de variatie (%)
Luna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Ianuarie | 37% | 37% | 29% | 25% | 21% | 17% | 14% | 12% | 11% | 10% | 8%
Februarie | 30% | 30% | 23% | 18% | 15% | 13% | 11% | 11% | 11% | 10% | 7%
Martie | 19% | 19% | 16% | 15% | 14% | 13% | 14% | 16% | 15% | 12% | 9%
Aprilie | 21% | 21% | 19% | 19% | 19% | 20% | 22% | 19% | 15% | 12% | 5%
Mai | 25% | 25% | 25% | 26% | 28% | 29% | 23% | 17% | 13% | 6% | 3%
Iunie | 43% | 43% | 41% | 42% | 38% | 26% | 18% | 15% | 8% | 5% | 4%
Iulie | 46% | 46% | 45% | 40% | 26% | 17% | 15% | 8% | 5% | 4% | 3%
August | 50% | 50% | 39% | 25% | 18% | 16% | 9% | 6% | 5% | 4% | 3%
Septembrie | 43% | 43% | 27% | 19% | 18% | 10% | 8% | 8% | 6% | 5% | 3%
Octombrie | 29% | 29% | 22% | 23% | 14% | 13% | 11% | 10% | 8% | 6% | 4%
Noiembrie | 34% | 34% | 39% | 21% | 18% | 16% | 13% | 11% | 9% | 7% | 5%
Decembrie | 44% | 44% | 23% | 20% | 18% | 14% | 12% | 10% | 8% | 7% | 6%
0 – 10 %
11 – 20 %
21 – 30%
> 30 %

## Slide 24
Umezeala relativa interior
Impactul comportamentului uman (r CO2)
Pentru a cuantifica acest parametru, raportul dintre concentratia anuala de CO2 si cea lunara (r) a fost calculata pentru fiecare casa. Raportul acesta reprezinta un indicator al gradului de ocupare a locuintei.
Temperatura interioara
Luna anului
cĂutarea
predictorilor
ÎN

## Slide 25
device
Masuratori active
Sursa: https://www.nature.com/articles/s41598-021-88904-2
101001101001000010101001111011101101101101010100001110010101101001101

## Slide 26
device
Masuratori active
Sursa: https://www.nature.com/articles/s41598-021-88904-2
101001101001000010101001111011101101101101010100001110010101101001101

## Slide 27
Analiza statistica
Prin aplicarea regresiei liniare, pentru analiza variatiei in timp a factorilor de corectie pentru conc. de radon s-au pastrat temperatura aerului interior, umezeala relativa, respectiv luna in care a avut loc masuratoarea. Acesti trei factori explica aprox. 5% din variatiile factorului de corectie. Cel mai important predictor este reprezentat de raportul pentru CO2 cu un impact de 68% asupra variatiei in timp pentru factorii de corectie.
Alegand aleator 80% din datele initiale, ecuatia (1) a fost obtinuta pentru a descrie dependenta dintre factorul de corectie si raportul pentru CO2:
fajustat = -1.29 + 2.57*rCO2
Aplicand ecuatia (1) pe restul de 20% din date si comparand valorile teoretice astfel calculate pentru factorii de corectie cu cele obtinute experimental, o corelatie buna a fost obtinuta (r = 0.83). Prin aplicarea testului t pentru date pereche nu a fost obtinuta vreo diferenta semnificativa intre perechilor de date.
cĂutarea
predictorilor
ÎN

## Slide 28
Variabilitate crescuta pentru factorii de corectie chiar si in cadrul aceluiasi anotimp
01
Concluzii
Corelatie buna (r = 0.86) intre conc. de radon obtinuta prin metoda active si cea pasiva
02
Reprezentarile de tip Heatmap pot furniza o evaluare calitativa a variatiei in timp pentru parametrii monitorizati
03
In studiul de fata, raportul dintre CO2 anual si cel lunar a fost utilizat pentru a “cuantifica” comportamentul utilizatorului
04
In ciuda rezultatelor promitatoare obtinute in acest studiu, utilitatea practica a parametrului introdus este scazuta deoarece necesita conc de CO2 anuala.
05
Studii suplimentare sunt necesare pentru a elucida aspectele care pot oferi o exactitate crescuta masuratorilor sezoniere de radon in estimarea conc anuale
06
tiberius.dicu@ubbcluj.ro